## Slide 1: "
«Водно-зеленый каркас и зеленая архитектура»
Система полной утилизации строительных конструкций и элементов в целях их повторного использования при строительстве новых объектов и производства товаров и материалов для города
Автор: Шевченко А.И
Команда «Багровый фантомас»

## Slide 2
Выберем многоквартирный дом, подлежащий сносу.
Найти его можно в следующем нормативном акте: решение Хабаровской городской Думы от 25 сентября 2012 года N 646
«Об утверждении муниципальной Адресной программы по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий города Хабаровска на 2012-2030 годы (с изменениями на 21 мая 2019 года)»

## Slide 3
Г. Хабаровск,
ул. Тургенева, 43
Здание 1935 года постройки
Тип дома: Многоквартирный
Жилых помещений: 10
Тип перекрытий: Деревянные
Материал несущих стен: Деревянные
Количество этажей: 2
Несмотря на неаварийный статус дома, граждане крайне не удовлетворены его состоянием.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Slide 4
Согласно данным жилищного фонда Хабаровска, тип фундамента дома не определен. Опираясь на изученные интернет-источники, можно предположить, что дом имеет в качестве фундамента преимущественно каменную кладку с применением известняка либо бутобетон.

## Slide 5
Бутобетон - пластичная бетонная смесь и каменное заполнение.
Камень
Бетон
Древесина
Стекло
Шифер
Состав здания

## Slide 6
Утилизация бетона, шифера и камня
Техника, призванная обеспечить переработку бетона, – это специальная установка (в ней бетон разделяется на компоненты) и погрузчик вакуумный. Преобразование отходов осуществляется сразу на заводах, вторичное использование шлака позволяет сэкономить на изготовлении новых объемов, а непригодной массы при этом не остается.
Бетон, камень
(Дробление бетона, камня)
Тротуарная плитка, асфальт, железобетонные изделия
Вторничный бетонный щебень Строительство дорог, прокладка коммуникаций, засыпка болот,

## Slide 7
Утилизация древесины
Отходы
Используются следующие инструменты:
Щепорез
Гранулятор
Сушилка
Упаковочный станок
Опилки:
кирпичи, гипсовые листы, топливо, подкормки для растений, производство ДСП, ДВП, МДФ, мебельных конструкций, использование в качестве фильтра
Стружка:
древесно-стружечные и цементно-стружечные плиты, которые используются при строительстве домов.

## Slide 8: Утилизация стекла
Комплектация цеха:
печь;
формовочные станки;
шредеры и сепараторы;
сушилки.
Отделение от стеклобоя всех не стеклянных компонентов. Размалывание боя и отделение оставшихся металлических частей с помощью магнитов.
Отправка полученной смеси на вторичное изготовление тары.
Этап третий. Разливание стекольной массы в формовочные емкости, выдувание новых бутылок.

## Slide 9
Спасибо за внимание!